上海外国语大学贤达经济人文学院

崇明校区食堂

空调通风设备采购

招 标 文 件

招标编号：2021-A01

上海外国语大学贤达经济人文学院

二Ο二一年八月

总 目 录

第一章 前附表及投标人须知	2

前附表	3

第二章  投标文件编制	9

第三章  工程综合说明	12

第四章  技术标准及要求	13

1、VRV机组技术要求	13

2、空调、通风设备管线安装	14

3、通风管道制作安装工程	15

第五章 合同条款及格式	18

第六章  评标办法	31

第七章  投标文件格式	34

第八章  工程量清单	53

第九章  图纸	53

# 第一章 前附表及投标人须知

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 工程综合说明 |
|  | 项目名称：上海外国语大学贤达经济人文学院崇明校区食堂空调通风设备采购； |
|  | 工程概况：食堂空调通风工程，结构类型：混凝土框架；地上3层、地下0层；工程概算：约850万元； |
|  | 工程地点：上海市崇明区中滨路1333号贤达学院食堂 |
|  | 承包方式：包工包料。 |
|  | 质量要求标准：一次验收合格率100% |
|  | 工期要求：开工时间：2021年8月1日；竣工时间：2021年8月30日，总工期 ：30天（日历日） |
|  | 招标范围：详见招标文件及招标工程量清单 |
| 2 | 委 托 方：上海外国语大学贤达经济人文学院崇明校区食堂 招标方名称：上海外国语大学贤达经济人文学院 |
| 3 | 投标保证金：无 |
| 4 | 现场踏勘时间：自行踏勘 |
|  | 地址:上海市崇明区中滨路1333号贤达学院食堂，联系人：王一鸣 联系电话：52049957 |
| 5 | 招标文件澄清提问截至时间及递交地点： |
|  | 截至时间：2021年7月31日下午16：00时（北京时间） |
|  | 递交地点：上海市虹口区东体育会路390号 |
| 6 | 投标截止日期：2021年8月4日上午09：30 时（北京时间） |
|  | 投标文件份数：正本1份、副本 2份、电子光盘1份，其中工程量清单报价需提供EXCEL格式和软件形式各一份。 |
|  | 递交地点：上海市虹口区东体育会路390号 |
| 7 | 投标有效期：90天 |
| 8 | 评标办法：综合评分法 |
| 9 | 招标控制价750万元（大写： 万元整） |

# 前附表

## 投标人须知

1、定义

1.1“招标人”指组织本次招标的上海外国语大学贤达经济人文学院。

1.2“投标人”指向招标人提交投标文件的拟承接本工程施工的承包人。招标人向有能力完成本标的施工承包人提供招标文件，投标人应遵守本国有关的法律和规章条例。

1.3“发包人”指上海外国语大学贤达经济人文学院。是在合同条款中及合同签署后对上海外国语大学贤达经济人文学院的简称。

1.4“承包人”指中标人。是在合同条款中及合同签署后对中标人的简称。

1.5“总包人”是指承接室内装饰装修的单位，负责整个工程施工总承包，总协调并配合管理空调通风工程施工。

2、投标人资质及合格条件要求

2.1. 投标人至少须满足招标公告所要求的供货及施工能力。

2.2. 投标人必须具有独立法人资格和良好的资信。

2.3. 投标人必须按照GB/T19001－2000 idt ISO9001：2000《质量管理体系要求》系列标准，建立、完善质量管理体系，依法承担施工企业对工程质量的控制职责。

## 3、投标费用

3.1投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人在任何情况下无义务和也无责任承担这些费用。

3.2投标人不论中标与否，均不退还其购买招标文件的费用。

## 4、招标文件的构成

招标文件用以阐明本标段工程内容、招标投标程序和合同主要条款。招标文件由下述部分组成：

⑴投标人须知及前附表

⑵投标文件编制

⑶工程综合说明

⑷技术标准及要求

⑸合同条款及格式

⑹评标办法

⑺投标文件格式

⑻招标工程量清单

## 5、现场踏勘

5.1 投标人可自行进行踏勘。

5.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

5.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

5.4 招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人能使投标人在投标阶段利用的所有资料。招标人对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

## 6、答疑及对招标文件的澄清

6.1投标人对招标文件如有疑问要求澄清，应在前附表规定的时间前，以书面形式（包括信函、电报或传真，下同）通知到招标代理机构。各投标人如不提出自己的疑问，招标人将不给予作任何个别解释。今后一旦中标，所提出的疑问和相反意见将不予考虑。

6.2 对招标文件的澄清、问题的解答等，将形成不标明问题来源的《答疑纪要》。《答疑纪要》作为本招标文件的附件，与招标文件具有同等法律效力。

6.3 《答疑纪要》将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。

## 7、招标文件的修改

7.1.招标人可根据情况（或依据投标人要求澄清的问题）对招标文件的部分内容和要求进行修改和补充，在投标截止日期3天前，以《招标补充文件》形式发给每一投标人。投标人在收到后应立即书面回复确认，逾期不确认的视同已收到。

7.2.为使投标人在编制投标文件时把招标补充文件内容考虑进去，如有必要，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并以书面形式通知每一投标人。

7.3. 招标补充文件是指招标人的答疑纪要以及对招标文件的澄清、解释及补正。招标补充文件若与先期已发的招标文件有矛盾之处，应以招标补充文件为准。

8、投标文件的递交

8.1纸质版投标文件的递交

投标人应按投标须知前附表规定的时间、地点，递交纸质版投标文件。逾期递交，招标人将拒绝接受。

8.2.不论投标人中标与否，招标人不返回投标文件。

9、投标文件一般要求

9.1投标人应提供与投标文件全部内容相一致的电子文档，技术标及商务标分别单独提供电子文档。

9.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求编制投标文件，使其投标对招标文件作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性。否则，招标人有权拒绝其投标。

10、投标保证金

本项目投标保证金：无

11、投标文件有效期

11.1投标文件有效期从开标之日起算为90天（日历天）。

12、投标文件的规定及签署

12.1投标文件的递交，纸质版投标文件数量见投标人须知前附表。

12.2纸质版投标文件应按第二章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页。

12.3 纸质版投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人签字或盖章并且加盖单位章；也可由委托代理人签字，则投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。

12.4 纸质版投标文件正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

12.5 纸质版投标文件中的所有内容应同时刻录电子光盘，电子光盘应按技术标、商务标分开。电子光盘数量见前附表，电子光盘需注明投标人单位名称、工程名称、文件名。

13投标文件的密封和标记

13.1 投标人应将投标书正本和所有的副本分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”“副本”字样，然后再将所有信封封装在一个外层信封中。

13.2 内外层封套均应注明“于 2021年8月4日上午09：30之前不得启封”的字样。

14、投标文件的修改和撤销

14.1 在招标文件规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

14.2 投标人撤回已递交的纸质版投标文件的，应当出具书面通知并加盖单位章同时由投标人的法定代表人或委托代理人签字确认。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

14.3投标截止时间以后不得修改投标文件。

15、开标

15.1投标人应于投标人须知前附表所示投标截止时间前，到达开标地点。所有投标人的法定代表人或委托代理人须完成签到。

15.2投标文件有下列情形之一的,招标代理人不予受理：

1）逾期送达的或者未送达指定地点的；

2）未按本章第13条要求密封和加写标记的；

3）投标人的法定代表人或其委托代理人不参加开标的；

4）参加开标的投标人代表未随身携带法定代表人身份证原件或授权委托书和受委托人的身份证原件。

5）法律法规规定的其他情况。

16、评标委员会

16.1.招标人将组建评标委员会，其成员由技术、商务等方面的专家代表组成。评标委员会对投标文件进行审查、质疑和评估。

17、投标文件的澄清

17.1.评标委员会有权请投标人澄清其投标文件内容。投标人有责任按照招标人通知的时间、地点和方式指派专人进行澄清，提供有关补充资料。

17.2.澄清以书面形式提交，并作为投标文件的组成部分，但不得对投标文件内容进行实质性修改。

18、评标方法及原则

18.1.评标按照招标文件的要求和条件进行。对所有有效投标文件的评价都采用相同的程序和标准。

18.2.评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，分别对商务标和技术标进行评审。

18.3.有下列情况之一者,经评标委员会评审后按废标处理：

- 投标文件未经投标人的法定代表人或委托代理人签字并且加盖单位章；

- 投标报价高于招标文件设定的招标控制价；

- 投标文件存在重大错项、漏项及更改招标内容，没有对招标文件工期质量等实质性要求和条件作出响应的；

- 同一投标人提交两个以上不同的投标文件或投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外;

- 拒不按要求对投标文件进行澄清、说明及补正的；

- 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

- 开标时未提供所需原件核对或所提供原件不符合要求的。

- 按招标文件判定为无效投标的。

- 按法律法规的规定为无效标的。

18.4.评标委员会按评标办法相关条款对投标文件进行算术性错误修正，修正后的投标报价经投标人确认同意后，修正后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受上述修正，其投标将被拒绝。

18.5.评标委员会按评标办法6.4条款对投标人的投标报价进行修正后，投标人的评标总价，并不等于中标价。该投标人一旦中标，其中标价仍按原投标报价计取。

18.6.评标办法详见第六章。

19、保密

对投标文件中的商业秘密和技术秘密，招标人不得透露给其他投标人或与上述评标工作无关的人员。

20、中标通知

20.1.招标人确定中标人后，招标人将发出《中标通知书》。最迟发出时间不超过投标有效期。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

20.2.《中标通知书》作为签订合同的依据。

21、授予合同时变更数量的权力

招标人在授予合同时有权对“招标范围”中的工程内容予以局部调整。

22、签订合同

22.1.中标人在接到中标通知书10日内派代表与招标人代表商洽合同（协议）事宜，在接到中标通知书30天之内完成合同（协议）的签订。

22.2.中标人应向发包人提交履约保证金。履约保证金以中国人民银行授权的银行开具的保函方式提交。

22.3.中标人逾期不签或拒签合同（协议），招标人有权取消其中标资格。

22.4.招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

22.5若投标人在中标后签订合同时，提出投标文件以外且招标人无法接受的各种附加条件或不合理要求，招标人有权取消其中标资格，由此给招标人造成的一切损失由该中标人负责。

# 第二章  投标文件编制

## 1.编制依据

1.1投标人应按招标文件、澄清及解答、招标人的补充文件及招标人提供的有关图纸、资料作为编制投标文件的依据。

1.2投标文件必须符合招标文件的各项有关规定和要求。投标人有建议方案，应特别注明，并说明编制的原因和对比分析的结论。投标人的建议方案不能与本招标文件中的各项规定和要求有原则上的矛盾。

1.3《上海市建设工程工程量计价规则》(2008版)

## 2.投标文件内容、篇幅、格式

2.1投标文件内容

2.1.1商务标

2.1.1.1商务标目录

2.1.1.2法人授权书

2.1.1.3投标文件前附表（格式见第七章）

2.1.1.4商务标总说明

2.1.1.5投标报价表(格式见第七章)

2.1.1.5.1封面

2.1.1.5.2空调通风设备报价一览表  （表2）

2.1.1.5.3空调通风设备分项报价表  （表2－1）

2.1.1.5.4 空调设备安装分项报价表  （表2－2）

2.1.1.5.5技术规格报价偏差表           （表2－3）

2.1.1.5.6 通风管道分项报价汇总表      （表3）

2.1.1.5.6 通风工程安装分项报价汇总表      （表3）

2.1.1.5.7分部分项工程量清单及报价表   （表3－1）

2.1.1.5.8措施项目清单计价表           （表3－2）

2.1.1.5.9其他项目清单计价表           （表3－3）

2.1.1.5.10规费、税金项目清单与计价表   （表3－4）

2.1.1.5.11分部分项工程量清单综合单价分析表（表3－5）

2.1.1.5.12 制造商授权书

2.1.1.6投标人企业概况

2.1.1.6.1 企业营业执照副本（复印件）

2.1.1.6.2 税务登记证（复印件）

2.1.1.6.3 组织机构代码证（复印件）

2.1.1.6.4 企业财务报表（经审计近三年报表）

2.1.1.6.5 企业人员情况

2.1.1.6.7企业施工机械装备表

2.1.1.8资金使用计划（含投标人自有资金的使用计划）

2.1.1.9其他投标人需要提供的资料

2.1.2技术标

2.1.2.1技术标目录

2.1.2.2综合说明

2.1.2.3施工网络进度

2.1.2.4施工组织设计

2.1.2.5施工平面布置

2.1.2.6重大、特殊施工措施方案

2.1.2.7进度、质量、安全、文明施工保证措施

2.1.2.8材料使用计划

2.1.2.9用地、用水、用电要求

2.1.2.10投标人简历及业绩（含项目管理团队的人员及其简历）

2.1.2.11其他投标人需要提供的资料

2.2投标文件篇幅、格式

投标技术文件总篇幅约为150～200页（不含附图及附表），纸张为A4纸（附图及附表可采用A3纸），正文中文字体为小四号仿宋_GB2312，字形为常规，行距为1.5倍，字符间距为标准。文字部分双面打印。

## 3.报价编制要求

3.1投标报价纸质版的内容应与电子版的内容保持一致，如有不一致时以评委评审资料为准，且按最不利于该投标人的原则处理。

3.2.本工程为固定总价合同，招标人允许投标人在进行投标报价时对工程量清单中的工程数量、暂定单价、项目特征描述、工作内容作任何变动和修改。投标人应按招标人提供的分部分项工程量清单计算工程项目的总报价。

3.3投标人应根据国家和地方颁布的技术标准、规范、定额及其费率，同时根据招标人提供技术资料等，综合考虑本工程的具体特点、自身的管理水平以及市场的风险费用，合理确定投标报价。

3.4投标报价注意事项

3.4.1投标单位应详细勘察施工现场情况，充分考虑现场施工条件，在施工组织设计中制定相关的施工措施，施工措施费用含在投标报价中。

3.4.2本工程施工应确保与总包单位施工部位的衔接，配合总包单位做好工序交叉、进度、质量、安全及文明施工、资料移交等管理工作，工作相关费用含在投标报价中。

3.4.3根据施工规范要求，本工程所需试验及检测费用应考虑在投标报价中。

3.4.4工程竣工后，由投标单位自报验收手续并保证验收合格，，所需费用考虑在投标报价中。

3.4.5投标单位施工临时用电、用水由总包方提供接引点，承包方自行接引，发生的费用包含在投标报价中。

3.4.6所有各项工作因土建施工造成偏差而引起剔凿、钻孔费用包含在本次投标报价中。

3.4.7因各种预埋发生遗漏而造成后置埋件（按规范要求）的所有费用含在本次投标报价中。

3.4.8各投标单位的投标报价中应包含图纸深化设计费。

3.5 其它相关要求

3.5.1在施工组织设计中明确安全施工组织机构、安全培训、劳动保护、施工现场、施工机械、消防等安全措施。

3.5.2各种大宗主要材料除具备相关证明和检验报告外，还需经监理单位、建设单位认可后，方可使用。

3.5.5本工程10%的履约保证金在签订合同、进场施工之前必须交给建设单位。

# 第三章  工程综合说明

## 1.工程名称

工程名称：上海外国语大学贤达经济人文学院崇明校区食堂综合楼空调通风工程

## 2.建设地址

工程地址：上海市崇明区中滨路1333号上海外国语大学贤达经济人文学院。

## 3工程概况

总建筑面积：13016平方米，其中地上10021平方米，地下0平方米

建筑层数：地上3层，地下0层

## 4.招标范围

本次招标范围包括改造食堂地上三层的空调系统工程，具体包括VRV空调系统、分体空调机组及附属管线、通风系统管道工程(空调风管)的供货和安装。具体详见第四章“技术标准与需求”。

## 5. 施工工期

计划开工日期为2021年8月1日；竣工时间：2021年8月30日，总工期 ：30天（日历日）。

## 6 现场施工条件和要求

目前施工现场正在进行装饰装修施工。

# 第四章  技术标准及要求

# 1、VRV机组技术要求

参加本次项目的安装工人必须经生产厂家培训合格且获得结业证书。

- 变频多联机组的压缩机为全变频压缩机，压缩机为涡旋式压缩机。

- 提供投标产品的整机和关键零部件产地及品牌，包括但不仅限于压缩机，变频器，电机等部件；

- 室内机必须配备冷凝水提升泵。

- 变频多联机系统必须采用R410A环保冷媒（※）。

- 提供出投标产品变频器的变频级数，优先选择变频级数高产品。

- 室外机工作温度范围：制冷-5℃DB~43℃DB  制热-20℃WB~15.5℃WB。

- 室外机风扇采用直流变频驱动方式，并带有（自动）静音模式，需要提供室外机风扇变频级数，以供参考，变频级数越高越好。

- 室外机应该具备自动除霜功能。并须配有不少于下列保护装置，包括：排气温度保护、高/低压压力保护、压缩机间回油保护、电流过载保护、风机电动机过载保护、冷媒泄漏保护等。

- 需要提供投标室内机的耗电量，体现产品的节能性并满足施工图深化。

- 需要提供投标品牌室内机静压调节等级或者范围，并应同时满足室内送风效果及噪音控制要求。

- 每台室内机配置一套标准型有线控制器（控制器固定在墙上）。在液晶显示面板上能显示室内机的主要运行状况。 控制器应具有开、关机时间设定；运行模式切换；温度设定；风速切换；风向设定；故障自我诊断，报警显示；过滤网清洗提示等功能。

# 2、空调、通风设备管线安装

（1）空调、通风设备附属的管线、空调风管与空调通风设备共同组成设备费报价。

（2）室内机安装位置和室外机安装条件见设计院图纸。投标人须提供室内机及室外机减振减噪措施，并含在报价内。

（3）室外金属管道支架均采用热镀锌处理。

（4）室内外机连接铜管位置见设计院图纸，投标人须确定冷媒管规格型号。

（5）噪声测试点为距室内/外机1米处。

（6）招标人负责做室外机混凝土基础，若投标人提供的混凝土基础尺寸无法满足室外机的安装，由投标人自行解决，投标人在投标时要充分考虑。

（7）管道穿墙、楼板处需设钢性防水套管。管道与套管之间的空隙用相同的保温材料填充，保温材料选用优质橡塑保温材料，并做好防水工作。

（8）冷媒管必须采用优质紫铜管制造，且为脱氧亚磷无缝铜管，采用一级福乐斯橡塑保温材料保温。冷媒配管管径选择根据系统的制冷剂容量确定，投标人应严格依据空调制造商规定的技术文件及国家现行规范标准要求合理选择冷媒管管径和壁厚。投标人须提供铜管的产地、品牌、规格及壁厚。

铜管品牌推荐：上海飞轮、浙江海亮、青岛宏泰或同档次及以上品牌。

（9）空调附属的安装材料【包括冷媒铜管、保温材料、各种配件（含室外机钢架底座、隔震垫、支撑架、固定材料、包敷材料等）、有线遥控器预埋底盒及控制线、室内机室外机之间的电缆及控制线、室内机组电源接线、室外机组电源接线、室内机组的减振支吊架、室外机组的设备支架等】由投标人自行按图纸计算工程量，投标人报价中包含安装调试所需全部材料，如实际施工中主机或末端的位置有调整而引起所需安装材料变化，安装材料费用及安装费不作调整，投标人应自行估算相关风险。

（10）投标文件中要体现主要安装材料（铜管、保温材料）产品的型号规格及单价。

（11）投标人应严格按照图纸的要求完成所有设备及管线安装，所有管线要求严格按照规范进行安装，做到横平竖直，井然有序。制冷剂管道的支、吊或托架间距及安装方式应按“通风与空调工程施工验收规范”及有关规程的规定执行。

（12）冷媒铜管管路系统的焊接、氮气冲洗、系统充氮气试压试漏、系统抽真空、系统充注制冷剂及系统的制冷或制热试运行等过程操作须严格按国家有关规范规定执行。

（13）投标人应提供质量上乘的安装材料，尤其在安装过程中，一定要保证铜管的焊接质量、保温质量，以防在以后设备运行过程中产生制冷剂泄漏和冷凝水滴漏的严重后果。

（14）投标人须提供一套具体的施工进度安排及施工技术方案。

（15）本次招标提供的图纸中，设备清单若与招标文件有出入，以图纸为准。

（16）投标人要充分考虑因铜管长度及室内外机组高差引起的冷量衰减，若因此引起的设备冷热量不足，由设备厂家承担全部后果。

（17）投标人应在图纸上详细画出室内机组需要活动吊顶或预留检修孔的位置及尺寸。

（18）以上部分与空调、通风设备共同组合为设备费报价；

# 3、通风管道制作安装工程

（1）技术要求：

按施工图纸设计说明，国家、地方现行适用的相关标准和规范。

（2）本次招标提供的工程量清单与图纸有出入，以图纸为准。

（3）镀锌铁皮指定品牌为：武钢、鞍钢或同等品牌及以上产品。

（4）通风管道包括空调风管；

附件：技术参数

1、变频多联空调机组性能参数：

1.1变频多联机室外机额定性能表

| 设备编号 | 匹数 | 制冷介质 | 制冷量（kw） | 制热量（kw） | 电源 | 功率（w） | 噪音dB（A） | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VRF-1 | 18 | R410A | 50.4 | 51.4 | 380 | 13.7 | 60 | 1 |
| VRF-2 | 28 | R410A | 78.5 | 79.6 | 380 | 20.3 | 60 | 1 |
| VRF-3 | 72 | R410A | 204.0 | 207.0 | 380 | 63.8 | 61 | 1 |

1.2变频多联机室内机额定性能表

| 设备编号 | 形式 | 制冷介质 | 制冷量（kw） | 制热量（kw） | 电源 | 功率（w） | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F(G)90 | 风管式 | R410A | 9.0 | 9.3 | 220 | 240 | 4 |
| F(G)112 | 风管式 | R410A | 11.2 | 11.5 | 220 | 240 | 1 |
| F(G)160 | 风管式 | R410A | 16.0 | 16.5 | 220 | 290 | 2 |
| Q(4)56 | 天花板嵌入式（四面出风） | R410A | 5.6 | 5.8 | 220 | 40 | 1 |
| Q(4)71 | 天花板嵌入式（四面出风） | R410A | 7.1 | 7.3 | 220 | 70 | 1 |
| Q(4)90 | 天花板嵌入式（四面出风） | R410A | 9.0 | 9.3 | 220 | 60 | 3 |
| Q(4)112 | 天花板嵌入式（四面出风） | R410A | 11.2 | 11.6 | 220 | 130 | 5 |
| Q(4)125 | 天花板嵌入式（四面出风） | R410A | 12.5 | 12.9 | 220 | 130 | 2 |
| Q(4)140 | 天花板嵌入式（四面出风） | R410A | 14.2 | 14.5 | 220 | 130 | 1 |
| Q(4)160 | 天花板嵌入式（四面出风） | R410A | 16.0 | 16.5 | 220 | 130 | 8 |

2分体式空调器额定性能表

| 设备 编号 | 形式 | 制冷 工质 | 制冷量（kw） | 制热量（kw） | 电源 | 功率（kw） | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 室外机 | 室内机 |  |  |  |  |  |  |
| 3HP | 空气源分体变频 | 四面出风室 | R410A | 7.2 | 9.5 | 220 | 2.5 | 1 |

特别说明：

1、报价要求需要根据上述提供的清单按空调通风设备分项报价表、空调通风设备安装及工程报价表两部分进行报价；

2、空调设备的性能参数及数量以招标清单为准；

3、通风管道工程以施工图为准。

# 第五章 合同条款及格式

## 第一部分  空调通风产品买卖合同

买方:

地址:

电话:	            传真:

卖方:

地址:

电话：           传真：

买卖双方根据《中华人民共和国合同法》，本着平等互利、诚实信用之原则，就购买********的事宜协商一致，达成协议如下：

- 货物名称、型号、数量和价格

| 编号 | 型号 | 描述 | 单价(RMB) | 数量 | 总价(RMB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2)	合同总价：人民币:

(3)  付款条件:

- 合同签订生效后甲方在一周内向乙方支付预付合同总价的30%。

- 设备发运到现场一周内，甲方支付经双方共同验收无误乙方设备款70%。

- 乙方根据进度向甲方开具相应发票。

(4)  交货期限:

1. 合同签订收到预付款后20天内。（具体时间根据现场实际情况而定）

(5)	产品的包装标准和包装费用:

- 乙方提供的全部货物，应按该设备的常规要求进行包装，该包装应适用于运输、防潮、防锈和经受合理装卸。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方调换并承担全部费用。

- 运费由乙方承担。

- 乙方负责设备的吊装及就位。

(6)	质量保证:

- 乙方应按国家标准、规范及净化空调系统设计要求生产所提供的产品，并按招投标文件及承诺书所规定的技术要求提供产品，产品的验收也按此要求进行。

- 乙方应保证货物是全新、未使用过的，并保证其货物在正确安装、正常运转和保养的条件下，达到设备的良好使用状态。

- 乙方应保证货物在正确的安装和正常的运行及维护条件下，在质保期内正常运行。质保期为甲方签署《竣工验收报告》之日起算24个月。

- 在质保期内，乙方应对产品质量负责，由于产品质量而引起的故障，由乙方负责维修或更换，费用由乙方负担。甲方应尽快以传真形式通知乙方保质期内的故障。乙方在收到通知后应立即派专业维修人员免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后24小时内未采取弥补缺陷的措施，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用均由乙方承担。

(7) 检验和索赔 :

- 如发现货物的质量或规格与本合同不符或发现货物任何原有的缺陷包括潜在缺陷或使用不良的原料,买方应与卖方协商解决,协商不成买方可申请商检局或其他权威检验机构检验,並有权根据商检证或检验报告向卖方索赔直接损失。

- 卖方收到买方索赔通知后,如果在十天內不答复,应视为卖方同意买方提出的索赔。

(8) 违约责任

- 如乙方/甲方未能按时交货/付款，甲方/乙方可在乙方/甲方答应交付罚款的条件下同意推迟到货/付款。此项罚款将在支付合同款项时由甲方扣除/追加。

- 罚款总值不超过迟到部分货物/款项总值的5%。罚款费率按每7天为迟到部分货物款项总值的5‰ 计算，少于7天的按7天计算。

（9）不可抗力

- 买卖双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同，应及时以书面形式向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在取得有关部门的证明后，可以免除对方责任。

- “不可抗力”指地震、台风、火灾、水灾等自然灾害及战争，政府干预、罢工、暴乱、封锁、禁运和其他不可预见或避免的等其他原因。

- 不可抗力一旦发生，有双方协商合同延期执行和如何继续执行的办法，卖方仍有责任安排交货。在此情况下，一方不能向另一方要求损害赔偿。

- 卖方不需要负责因意外、间接之损害及任何情形之下所负责之责任不超過合同上第(2)項之款項。

（10）执行本合同发生争议，由当事人双方协商和解，也可以请求调解。双方当事人和解或调解不成，向人民法院起诉，约定由合同签订地人民法院管辖。

（11）另行约定

- 本空调买卖合同为交钥匙工程（除供配电、设备基础及屋顶防水堵漏），买方在支付中标合同总价之后，即可获得能正常使用的合格空调系统。空调系统的供货、安装、调试、验收均由空调供货商负责进行协调办理。

- 此合同与空调通风系统安装合同为一整体供货合同，二者不可缺一。

- 乙方负责包工包料，为了满足甲方的技术要求，在安装过程中增加的费用全部由乙方承担。

（12）其他

- 本合同适用《中华人民共和国合同法》和相关的法律、法规及有关规定。

- 合同应在甲乙双方签字盖章后开始生效，并在双方履行完毕各自义务时终止。

- 本合同正本陆份，双方各执叁份。

- 设备技术参数、设备安装图等，乙方应与设计院协调确认。

- 投标文件、补充协议将作为本合同的组成部分。

- 产品交付时，乙方应提供使用说明书、设备系统图、备品备件清单等相关文件。

- 如需修改或补充合同内容，修改或补充合同将作为本合同的组成部分。

- 乙方所提供的设备如需现场安装，需征得甲方同意后才能开始安装。甲方也应提前二天通知乙方到场安装。

- 本合同设备主要技术参数必须满足合同附件1投标规格技术参数（招标文件第四章），若甲方对设备实际技术参数有疑问，可以请双方认可的第三方权威机构进行检测，若参数不符合，甲方可以要求乙方改进，并承担检测费用。若改进后仍然达不到要求，甲方可以要求退货并要求乙方赔偿由此造成的损失。如果检测合格则检测费用由甲方承担。

- 本合同附件与合同具有同样效应。

买   方                                    卖  方

单位名称：	                               单位名称：

公  章：                                    公  章：

法定代表或授权代理人签章：                  法定代表或授权代理人签章：

签定日期：                                  签定日期：

单位地址：                                  单位地址：

电  话：                   	                 电  话：

传  真：                                    传  真：

开户银行：			                        开户银行：

帐  号：			                           帐  号：

税  号：			            	             税  号：

邮政编码：                                  邮政编码：

## 第二部分 空调系统施工合同

发包单位(全称)：                                         (以下简称甲方)

承包单位(全称)：                                          (以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下列建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：_上海外国语大学贤达经济人文学院崇明校区食堂综合楼空调通风工程__

工程地点：_上海市崇明区中滨路1333号食堂____

工程内容：VRV空调系统、分体空调机组附属管线工程、风管道工程的供货、安装、调试、验收。

资金来源：

工程承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全生产文明施工、包维修。

二、工程合同价

本合同固定总价：人民币¥          元（此价格即为工程结算价）

（大写）：              （人民币）

三、施工工期

1、计划开工日期为2021年8月1日；竣工时间：2021年8月30日，总工期 ：30天（日历日）。

2、因下列原因，乙方应及时办理签证手续，经甲方书面确认后，分包工程的竣工时间相应顺延：

- 甲方根据总包合同已获得与本分包工程相关的竣工时间的延长。

- 非乙方原因造成的分包工程范围内的工程变更及工程量增加且建设方同意延长工期的。

- 不可抗力原因引起的分包工程工期的延误。

四、质量标准

1、本分包工程质量标准:一次验收合格率100%

2、分包工程施工质量应同时符合国家与地方现行规范、标准以及工程图纸的要求,当各项标准值不一致时,以较高标准执行。确保工程质量不留隐患。

3、 乙方应在分包工程范围内向甲方承担总包合同规定的承包人应承担的符合工程质量标准的义务。如乙方达不到约定的质量标准，分包人应承担违约责任。

4、乙方应认真按照标准、规定和施工组织设计施工，随时接受甲方代表及委派人员的检查，把好质量关。

5、乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方并提出事故处理方案，经设计、甲方等单位共同研究确认后，由乙方组织实施并承担相应的费用。

6、竣工验收后，乙方免费负责对业主方空调使用管理人员的培训。

五、双方一般权利和义务

1．承包人代表

姓名：          职务：项目负责人

职权：全职、全过程地对本工程实行施工承包管理，并代表承包人全面履行本合同规定的责任和义务。

2．发包人代表

姓名：____________________职务：_____________________

职权：_______________________________________________

3、发包人工作
3.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

- 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：以现状为准。

（2）将施工所需的水、电等管网线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工日可提供水、电接引点，接引由投标单位自行办理，施工过程中水电费用由投标单位自行考虑在投标报价中。

（3）如区域内新建道路修建完毕，施工单位在施工中应予以保护，因投标人使用造成道路损坏由投标人自行修复，费用含在投标报价中。

（4）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：由承包方协助发包方完成，以不影响施工为原则。

（5）双方约定发包人应做的其他工作：发包人委托承包人办理的工作：

（a）本工程施工中所有材料的内外运输，必须遵守上海市有关交通、环卫、安全、防噪声等行业管理法规的规定，行业管理部门要求办理的所有手续均由中标人自行办理解决，交纳的费用包含在投标报价中。

（b）中标人施工中因违反本市有关规定，引起政府职能部门罚款和停工整改，由此责任而发生的费用与损失将由中标人自行承担 。

（6）发包人向承包人免费提供他们正常施工所需的一切合理设施或帮助，包括但不仅限于以下项目：

    - 项目全面的质量、安全、进度协调和管理

    - 总包与各分包、各分包之间交叉作业的协调

    - 项目竣工资料汇总、备案登记

    - 提供和分配施工现场的场地、临时房屋、卫生设施

    - 提供各楼层的施工用水接口、用电配电箱

    - 提供标高和定位的基本点线、建筑表面修复

    - 提供工地上现有的爬梯、垂直运输机械、脚手架共同正常使用、包括局部另行搭建脚手架费用。

    - 确保工地的安全、文明施工、提供安全和消防设施

    - 工程竣工交付之前的产品保护

    - 为承包人预留安装洞口和分包单位安装后的预留洞口的修复

4、承包人工作

4.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：承包人依据本工程设计单位空调通风工程系统图进行施工图深化设计工作。

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：投标时向发包人提供工程进度报表及施工计划两份。每月20日前提供本月已完工程量统计报表及下月施工进度计划报表。

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包方负责在需要的时间和地点，根据有关当局要求，自费提供和维护所有与投标人自身施工有关的灯光、护板、栅栏、警告信号和警卫，以及对工程进行保护或为公众提供安全和方便。

（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无要求

（5）需承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，承包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外。

（6）承包人就工程质量、安全向总包单位负责，必须服从总包单位的管理，并服从业主、项目管理公司及监理工程师的管理。

（7）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：承包人负责保护已完工程成品，费用已含在合同价中。

（9）施工场地清洁卫生的要求：承包人负责施工场地清洁，现场应达到文明施工的要求。若文明施工达不到政府相关文件、业主或总包单位的要求，发包人或其代理人有权最高处以承包人工程总价2%的罚款。

（10）双方约定承包人应做的其他工作：公安、城管、环卫、消防等各职能部门的手续由承包人办理，费用包含在合同价中。

（11）乙方在工程施工期间，必须建立安全用电制度，确保施工用电设备的完好，并设置漏电保护装置。

（12）乙方所需的临时设施（包括住宿、食堂、办公室）、垂直水平运输机械和室内脚手架自行负责搭设。并符合甲方总平面管理要求及现场文明施工的有关要求与规定。本工程乙方施工人员的住宿自行解决。

（13）已承诺并经甲方认定的本工程相应资质的专业技术、管理人员，未经甲方同意，不得任意调换或撤离，否则视为违约。

（14）乙方负责投保有关下属员工之工伤赔偿、现场所有材料、设备的损失或损毁等所需之保险费用。乙方必须对其雇员的意外或伤亡负全责，乙方需保障业主和甲方免负任何有关的索赔诉讼等费用和支出。

（16）承包人必须服从总包、业主、项目管理公司、及监理工程师的管理。

六、施工组织设计和工期

1、．进度计划

承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：深化设计施工图经审批且图纸交底后七个工作日内。

工程师确认的时间：收到承包人提交的施工组织设计后14天内进行确认，若因承包人提交的文件不符要求，造成发包人无法在约定时间内获得批准，造成的损失和工期延误均由承包人负责。

2、暂停施工

对于发生在本工程中，因不可抗拒的原因（或责任），包括但不限于政府行为引起的停工或暂停施工，承包人应安排好有关工作，并不以此向发包人提出索赔。

3、工期延误

3.1双方约定工期顺延的其他情况：

3.2对于承包人原因造成的工期延误，工期一概不得顺延；对于非承包人造成的工期延误，竣工工期一般不予调整（影响到施工关键线路除外），承包人应当采取合理有效的赶工措施。

七、安全施工

1. 安全施工与检查

2、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，确保本工程达到上海市标化工地标准，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查；采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，对进入施工及生活场地的所有人员、财产、设备材料等，均负有安全管理的责任，对任何不符合安全管理规定的人员，均具劝阻及不允许进入施工及生活场地的权力；所有施工人员均统一着装，管理人员佩戴身份表示卡。承包人须遵守发包人对进入施工场地及生活场地人员、机械、材料的有关管理规定。

3、施工期间由于承包人原因造成人员伤亡而导致停工，承包人应向发包人支付违约金20000元/天，确切的停工日期以政府相关部门出具的停工通知为准，并承担全部责任。

4、 施工期间由于承包人违反安全操作规范，被政府有关部门处罚，如通报批评、警告和罚款等，承包人应向发包人支付违约金 5000 元/次，并承担全部责任。

5、 发包人或监理有权要求承包人对自身存在的违章现象进行整改，承包人接书面整改通知后24小时内未采取相应整改措施，每次支付违约金 1000 元。

6、 由承包人组织，每月进行一次施工安全检查及安全教育。

7、针对不同的分部分项工程，承包人在开工前必须进行安全技术交底，并以书面形式向监理、发包人汇报，经认同后方可开工。

8、 施工中若由承包人原因造成人员伤亡或设备事故，发包人将暂停付款直至承包人处理或整改完毕。

八、合同价款与支付

1、．合同价款与调整

本合同价款为固定总价合同，合同价即为本工程结算价，不再调整；

2、双方约定合同价款的其他调整因素：

2.1重大设计变更；

2.2不可抗力：

2.3发包人签证的其他费用。

以上调整承包人应提出变更工程价款的报告并提供测算依据，经投资监理审核、发包人批准后可作相应调整。签证手续不全的情况下，发包人有权不予支付相关价款。

如本工程施工期间发生设计图纸变更或应发包人要求，增加或减少原投标施工图纸的工程内容和增加新的工程项目，承包人应提出变更工程价款的报告并提出测算依据，经工程师确认后调整价款，变更价款按下列方法进行：

（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有价格变更价款；

（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更价款；

（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，其相应的综合单价由承包人按招标文件原则，其中人工单价、材料单价、机械价格的取费按原投标文件报价（若原投标文件中同一种人工、材料或机械的单价出现两个或两个以上取最低值），若原投标文件中没有出现的材料、设备原则上应参照投标当月上海市建筑建材业市场管理总站发布的建设工程主要建筑材料市场价格信息的平均价下浮12％后执行，并报发包人核批（如遇特殊情况，发包人与承包人另行商议）。如信息价未涵盖的可参照市场价进行报价（包括但不限于报品牌、规格、型号等技术参数，并应提供三个以上品牌供发包人选择）并由发包人进行审批，人工单价应按照投标当月上海市建筑建材业市场管理总站发布的建设工程主要建筑材料市场价格信息人工价格区间的中间价。按投标报价时的费率标准执行。

3、工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间、金额或占合同价款总额的比例：

（1）本合同的预付款为合同总价的30%。

（2）在承包人满足下列所有条件后7天内，发包方向承包方支付工程预付款。

A.承包人向发包人提交了相应金额的发票；

B.承包人实际进场开始施工。

4、工程款（进度款）支付

4.1、双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：隐蔽工程完成，且由监理单位验收合格，7天内发包方向承包方支付工程款的40％。

4.2、保留金的提留比例：工程竣工验收后，按最终审价款支付至95%；剩余5%作为质保金。

九、质量保修

3、质量保修

3.1、工程保修金为本工程结算总价的5％。

3.2、保修期以工程总体竣工验收合格日，双方在移交证书上签字之日起计算。

3.3、承包人在合同期内未能执行发包人修补缺陷的通知时，且接到发包人通知3天内不响应（注意：紧急情况时为3小时内），发包人有权雇佣其他单位来完成这项工作，发生的费用由承包人承担，从保修金中扣除。若保修金费用不足时，承包人应向发包人支付不足的费用。

3.4、工程质量保修期为二年，从整个工程竣工验收通过之日起算。工程质量保修金为本工程结算审核价的百分之五（5％）。返还方式为：工程竣工验收通过之日起满一年后十五个工作日内，返还结算审核价的百分之二（2％），工程竣工验收通过之日起满两年后支付剩余工程质量保修金（十五个工作日内）。工程质量保修金仅计本金，不计利息。

十、违约、索赔和争议

1、承包人违约应承担的违约责任：

若承包人原因延误工期，承包人按每拖延一天向发包人支付工程结算造价的0.3‰ 的违约金。此违约金的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或本合同规定的其他责任。

双方约定的承包人其他违约责任：__另行协商__

2、争议

本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决或邀请第三方调解。协商或调解不成的，双方约定：

（一）向上海仲裁委员会或______仲裁委员会申请仲裁（如不选择仲裁划去此项）；

（二）其他解决方式：无

十一、其它

1、双方约定合同副本份数：本合同一式陆份，发包人、承包人各执叁份，均具有相同法律效力。

发包人：（盖章）                      承包人：（盖章）

住所：                               住所：

法定代表人：                         法定代表人：

法定代表授权委托人：                 法定代表授权委托人：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

邮政编码：                           邮政编码：

# 第六章  评标办法

根据《中华人民共和国招标投标法》、建设部令第107号《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》和国家、上海市关于工程量清单计价的其它有关规定，结合本工程的实际情况制定本工程的评标办法。

一、本工程评标采用综合评估法，计分时保留小数点二位，小数点第三位数四舍五入。

二、评标委员会成员按“评标评分细则”各自打分，不可采用集体统一打分。三、实行分项计分，取评标委员会成员各自打分的平均分，汇总技术标和商务标得分，得最高分者推荐为中标候选单位。如出现最高分并列时，则取报价低者为中标候选单位。

四、在评标中，评委应当提出各自的书面意见。评标结束，评标委员会应当做出书面评标报告。

五、 初步评审

1投标文件的符合性评审，评委首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的各项要求。

2 如果投标文件存在实质上不响应招标文件的情况，评标委员会将拒绝其投标，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

六、详细评审

评委对通过初步评审的投标文件按照评分细则进行详细评审。

6.1  在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

6.2  澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

6.3、 算术性错误的修正原则：

6.3.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

6.3.2当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

6.3.3工程量清单报价各项合价累计计算结果与投标人在累计报价栏中填写的数额不一致时，应以各项合价累计计算结果所显示的数额为准。

6.4、商务报价中工程量清单综合单价低于成本的修正

6.4.1综合单价漏报或报价为零的，若投标人无充分理由说明，按照该项的有效标中最高报价予以修正。

6.4.2综合单价报价低于“平均报价”且明显低于市场合理低价，经评标委员会认定后，按照该项的有效标中最高报价予以修正。

6.4.3 上述修正值的总和，大于等于该投标人的分部分项工程量清单报价扣除暂定（指定）材料（设备）单价的总金额后的报价的10%的，报价分得最低分15分。

6.5、 根据上述修正原则计算出的评标总价，仅作评分用，并不等于中标价。该投标人一旦中标，其中标价仍为其投标价。

七、评标总分为100分，具体分项如下：

商务标部分：40分

技术标部分：60分

## 评 分 细 则

| 评分内容 | 基础分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 技术 部分 （60分） | 设备一般技术指标 | 24分 | 制冷量指标（0－4分） 制热量指标（0－4分） 功率 （0－4分） 多联机空调设备IPLV（c）值（0－4分）） 风管机机外静压符合程度（0－4） 噪音（0－4分） 注：制冷量指标不允许负偏差，其他指标偏差值允许范围±3%。 以上指标均须填写在投标文件偏差表中。 |
|  | 设备的其他指标： | 3分 | 空调室风机、室外机及其压缩机为同一品牌（0－3分） |
|  | 综合能力和业绩 | 7分 | 品牌知名度、信誉（0－2分） 市场占有率（0－3分） 近三年内承担类似工程（同等规模）三个以上（含三个）得分2分，不满足不得分。 |
|  | 售后服务及设备保修期 | 6分 | 服务承诺全面和完整性，设备保修期限综合打分（0－3分）： 零备件仓库在上海、工厂在上海（0－2分）； 备品备件报价及优惠条件（0－1分） |
|  | 施工组织设计 | 15分 | 施工总体方案：按施工组织指导思想是否明确；总目标设定及各专业衔接安排是否先进合理、重点是否突出；项目管理组织机构设置是否完善、是否满足施工管理要求；施工管理措施、文明施工、环境保护及信息化施工，是否合理。（0－5分） 施工网络计划：按工序衔接、工期安排是否合理，与招标文件进度计划响应情况。（0－3分） 施工资源计划及平衡：按各项资源（施工力量、机具装备、施工材料、安装设备、设计图纸、技术资料等）需求计划的系统、合理情况。（0－5分） 通风空调系统调试方案（0－2） |
|  | 施工组织实施能力质量保证 | 3分 | 保证措施及承诺（3分）： 1）工程质量管理体系、保证措施和承诺：视体系完整性、针对性情况。（1分） 2）安全施工管理体系、保证措施和承诺：视体系完整性、针对性情况。（1分） 3）环境保护管理体系、保证措施和承诺：视体系完整性、针对性。（1分） |
|  | 报价资料的响应程序 | 2分 | 报价资料与招标文件的响应程序：视标书编制情况打分（0－2分）； |
| 商务 部分 （40分） | 报价 | 40分 | 基准价为经评审的最低报价，各投标商的报价得分计算公式如下： 报价得分= ---------------------- ----- --- * 40 |

评标委员会各成员将分别对各投标供应商进行独立评分。评标委员会再对各评委成员评出的分数求和得出每一投标供应商的总得分，按照总得分由高至低的次序排出每一投标人的名次（如得分相同者，则以报价低者名次靠前）。排名第一的为中标供应商。

# 第七章  投标文件格式

## 投标函

投 标 函

（招标人名称）：

1、根据已收到的招标编号为           的                    工程的招标文件，遵照《招标投标法》的规定，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后，我方愿以人民币（大写：）                                元（￥          ）的投标总报价，工期       日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中任何缺陷，工程质量达到                      。

2、我方同意所递交的投标文件在“招标文件”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

3、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

4.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成交移交全部合同工作。

投标单位：（盖章）

单位地址：

法定代表人：（签字、盖章）

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行名称：

银行帐号：

开户行地址：

电话：

日期：     年     月    日

## 法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：            性别：         年龄：        职务：

系                                          （单位）的法定代表人，为                              的项目，签署上述投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事物。

特此证明。

投标单位：

（盖章）：

日   期：       年     月    日

## 法人代表授权书

本授权书声明：注册于               的                         （公司名称）的在下面签字的                             （法人代表姓名、职务）代表本公司授权                                    （单位）的在下面签字的                      （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就                           （项目名称）的投标及合同的谈判、签约、执行、完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于         年         月         日签字生效，特此声明。

授权代表（法人代表）签字盖章：

代理人（被授权人）签字盖章：

职    务：

单位名称：

地    址：

## 表1、投标文件前附表

| 工程名称 | ？ | 项目编号 | ？ |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 ？ | 总报价 ？ (万元) 大写：（ ？ 圆整） |
|  | 设备部分报价 | 其中 |
|  | 变频多联空调机组 | 分体空调设备 | 分部分项工程量 清单费用 | 措施项目清单 费用 | 其他项目清单 费用 | 规费、税金 |
| 工程量清单部分 | ？ （万元） | ？ （万元） | ？ （万元） | ？ （万元） | ？ （万元） | ？ （万元） |
| 质量等级 | ？ | 工期（日历天） | ？ 天 |
| 需要澄清的问题和说明： 变频多联空调机组、分体空调设备报价包括设备和附属管线的供货、运保、安装、调试及税费； 承诺本工程安全防护、文明施工措施费专款专用且包干使用； 承诺本工程其他项目清单费用包干使用； |

备注：1、表中“？”处必须填写。2、投标人名称按投标人营业执照企业名称全称填写。3、表中数据以万元为单位的精确至小数点后两位；以%为单位的精确至小数点后一位。

## 投标报价表

工程报建号：

投 标 总 价

招  标  人：

工程名称  ：

投标总价：（小写）：

（大写）：

投  标  人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

（签字或盖章）

编  制  人：

（造价人员签字盖专用章）

编制时间：

表2

空调、通风设备报价一览表

投标人名称：                                            单位：万元

| 序号 | 货物名称 | 型号 规格 | 数量 | 制造商名（生产地) | 价格条件 | 设备部分 价格 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频多联空调机组 | 详见招标文件 | 各设备 |  | 含税 |  |  |  |
| 2 | 分体空调设备 |  | 各设备 |  | 含税 |  |  |  |
| 其他费用（计入投标总价） | 含税 |  |  |  |
| 安装、调试费（计入投标总价） | 含税 |  |  |  |
| 运保费（计入投标总价） | 含税 |  |  |  |
| 投标总价 | 含税 |  |  |  |

表2－1

空调、通风设备分项报价明细表

投标人名称：                                            单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 设备单价 | 设备合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 变频多联空调机组 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 分体空调设备 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

表2－2

空调、通风设备安装分项报价明细表

投标人名称：                                        单位：人民币元

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总价 |  |  |  |  |  |  |

表2－3：

## 技术规格报价偏差表

一、变频多联机室外机

|  |  | 招标方要求 | 投标方响应 | 偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  |  |  |  |
| 制冷/制热量 | kW |  |  |  |
| 输入功率（制冷/制热） | kW |  |  |  |
| 压缩机 | 种类 |  |  |  |  |
|  | 启动方式 |  |  |  |  |
| 运转电流(制冷/制热) | A |  |  |  |
| 冷媒名称 |  |  |  |  |
| 冷媒控制方式 |  |  |  |  |
| 室内、外机最大落差 | m |  |  |  |
| 净重量 | kg |  |  |  |
| 外形净尺寸 | mm |  |  |  |
| 配管尺寸 | 液管 | mm |  |  |  |
|  | 气管 | mm |  |  |  |
| 最大配管总长 | m |  |  |  |
| 运行噪音 | dB(A) |  |  |  |
| 减震方式 |  |  |  |  |
| 控制器 | 功能 |  |  |  |  |
|  | 品牌 |  |  |  |  |

二、变频多联机室内机

|  |  | 招标方要求 | 投标方响应 | 偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  |  |  |  |
| 制冷/制热量 | kW |  |  |  |
| 耗电量（制冷/制热） | kW |  |  |  |
| 风量 | m3/min |  |  |  |
| 噪音 | DB(A) |  |  |  |
| 配管尺寸(液管) | mm |  |  |  |
| 配管尺寸(气管) | mm |  |  |  |
| 排水管尺寸 | mm |  |  |  |
| 面板尺寸 | mm |  |  |  |
| 机器重量 | kg |  |  |  |
| 风管式风机机外静压 |  |  |  |  |

表4

## 制造商的授权书

致：

作为设在                                              （制造商地址）的制造/生产                （货物名称或描述）的                              （制造商名称）在此以制造厂的名义授权                               （代理公司名称和地址）用我厂制造的上述货物就第               号招标邀请书递交投标书并进行后续的合同谈判和签署合同。

根据合同条款规定，我们在此保证为上述公司就此次招标而提交的货物承担全部质量保证责任。

出具授权书的制造商名称：

（公   章）

日   期：

# 第八章 招标工程量清单

| 二、冷媒管道工程 |
| --- |
| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 1 | 无硫酸挤压式紫铜管 | φ6.35 | M | 8 |  |  | 中佳 |
| 2 | 无硫酸挤压式紫铜管 | φ9.52 | M | 186 |  |  | 中佳 |
| 3 | 无硫酸挤压式紫铜管 | φ12.7 | M | 43 |  |  | 中佳 |
| 4 | 无硫酸挤压式紫铜管 | φ15.9 | M | 168 |  |  | 中佳 |
| 5 | 无硫酸挤压式紫铜管 | φ19.05 | M | 79 |  |  | 中佳 |
| 6 | 无硫酸挤压式紫铜管 | φ22.2 | M | 79 |  |  | 中佳 |
| 7 | 无硫酸挤压式紫铜管 | φ28.6 | M | 56 |  |  | 中佳 |
| 8 | 无硫酸挤压式紫铜管 | φ31.8 | M | 84 |  |  | 中佳 |
| 9 | 无硫酸挤压式紫铜管 | φ38.1 | M | 20 |  |  | 中佳 |
| 10 | 无硫酸挤压式紫铜管 | φ41.3 | M | 28 |  |  | 中佳 |
| 11 | 橡塑保温管（铜管） | φ6 | M | 8 |  |  | 华美 |
| 12 | 橡塑保温管（铜管） | φ9.52 | M | 186 |  |  | 华美 |
| 13 | 橡塑保温管（铜管） | φ12.7 | M | 43 |  |  | 华美 |
| 14 | 橡塑保温管（铜管） | φ15.9 | M | 168 |  |  | 华美 |
| 15 | 橡塑保温管（铜管） | φ19.05 | M | 79 |  |  | 华美 |
| 16 | 橡塑保温管（铜管） | φ22.2 | M | 79 |  |  | 华美 |
| 17 | 橡塑保温管（铜管） | φ28.6 | M | 56 |  |  | 华美 |
| 18 | 橡塑保温管（铜管） | φ31.8 | M | 84 |  |  | 华美 |
| 19 | 橡塑保温管（铜管） | φ38.1 | M | 20 |  |  | 华美 |
| 20 | 橡塑保温管（铜管） | φ41.3 | M | 28 |  |  | 华美 |
| 21 | 冷凝水UPVC管 | De25 | M | 99 |  |  | 中材 |
| 22 | 冷凝水UPVC管 | De32 | M | 155 |  |  | 中材 |
| 23 | 冷凝水UPVC管 | De40 | M | 11 |  |  | 中材 |
| 24 | 橡塑保温管（冷凝水管） | φ28*9 | M | 99 |  |  | 华美 |
| 25 | 橡塑保温管（冷凝水管） | φ35*9 | M | 155 |  |  | 华美 |
| 26 | 橡塑保温管（冷凝水管） | φ42*9 | M | 11 |  |  | 华美 |
| 27 | 冷媒追加量 | R410A | kg | 44 |  |  |  |
| 28 | 管道支架 |  | kg | 64 |  |  | 国标 |
| 29 | 室内机信号、控制线(铜网屏蔽双绞国标) | RVVSP2×0.75 | M | 611 |  |  | 起帆 |
| 30 | 室内机信号、控制线管 | KBG线管 | M | 611 |  |  | 公元 |
| 31 | 保压检漏 | 氮气保压 | 套 | 6 |  |  |  |
| 32 | 安装辅材 | 扎带、丝杆、膨胀螺栓、胶水等 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |
| 三、通风工程 |
| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 1 | 双层百叶出风口（铝合金） |  | 只 | 7 |  |  | 定制 |
| 2 | 门铰式单层百叶回风口（铝合金） |  | 只 | 7 |  |  | 定制 |
| 3 | 镀锌风管（空调） | 镀锌白铁皮*0.75 | m2 | 117 |  |  | 国标 |
| 4 | 风管保温（空调） | 厚度:20mm | m2 | 117 |  |  | 华美 |
| 5 | 管路吊支架 | 角钢支架 | kg | 242 |  |  | 国标 |
| 6 | 安装辅材 | 丝杆、膨胀螺栓、胶水等 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |
| 四、空调设备安装部分 |
| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 1 | 分体机安装费 |  | 台 | 0 |  |  |  |
| 2 | 多联式内机安装费 |  | 台 | 28 |  |  |  |
| 3 | 外机安装费 |  | 台 | 6 |  |  |  |
| 4 | 外机吊装 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 屋面开孔 |  | 式 | 1 |  |  |  |
| 6 | 混凝土基础及防水 |  | 式 | 1 |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |
| 五、工程总报价 |
| 序号 | 名称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 总价 | 备注 |
| 1 | 机组设备 |  | 式 | 1 |  |  |
| 2 | 安装辅材 |  | 式 | 1 |  |  |
| 3 | 税金9%及利润10% |  | 项 | 1 |  |  |
|  | 合计： |  |  |

# 第九章  图纸

本工程招标用电子版图纸随招标文件一同发放，发放的图纸包括暖通部分。

# Text boxes

基准价

经评审的投标报价

投  标  人：（章）

代定代表人：（签）

日      期：      年    月   日